## Slide 1
Astra行车功能列表
一级功能 |  | 二级功能 | 描述 | 场景 | 功能 | 上线计划
领航功能 | 单车道巡航 | 车速调节 | 用户主动调节车速,可调节范围: (1) 城区:15-90kph; (2)高速:15-130kph 当前实现为滚轮调节:快调±5kph,慢调±1kph | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 智能限速 | 根据TSR限速识别/导航限速/地图经验限速/电子眼限速等，计算当前车道蓝圈限速(巡航车速) | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 跟车 | 系统实时监测本车道前方跟车目标，在设定的巡航速度范围内，自车自动调整行驶速度，使自车与前方目标的跟车距离保持稳定 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 跟停 & 起步 | 系统支持对自车道前方目标刹停或者跟随CIPV减速刹停，刹停距离约2~4m(非紧急工况) 系统支持在前方目标离开本车道或者CIPV起步驶离时，自动起步 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 防御性驾驶 | 大车防御性降速/偏移：大速差超越相邻车道且侧向距离较近大车时，应进行防御性降速/偏移 路口盲区防御性驾驶 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 车道保持 | 系统实时监测车道边线的相对位置，使自车沿车道中心线向前行驶 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 超宽车道通行 | 功能激活后，在遇到某些特殊路段车道未画线或车道线模糊等原因导致车道宽度较宽的场景(非路口场景)，在该环境下正常通行 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 弯道通行 | 进入弯道前，系统需要根据弯道曲率舒适地调整车速。过弯时体感舒适，无刹车点头，无眩晕感 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | Cut-in | 自车在车道或虚拟车道内(无车道线路段)巡航时，遇到其他车辆或VRU动态目标切入当前车道且造成自车行为需要重规划的场景 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | Cut-out | 激活状态，自车随前方目标行驶，前方目标(车辆/二轮车/行人等)突然切出自车道 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 | 车道分合流 | 车道并道 | 在道路结构中的自车道中止/旁车道中止导致车道数量减少，发生车道合流，系统需要根据导航信息控制自车根据地面指引线进入符合导航行驶方向的车道 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 车道分道 | 在道路结构中的车道拓宽/增多导致车道数量增多，发生车道分流。系统需要按照地面指引和导航信息，进入符合导航行驶方向的车道 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)

## Slide 2
Astra行车功能列表
一级功能 |  | 二级功能 | 描述 | 场景 | 功能 | 上线计划
领航功能 | 变道 | 拨杆变道 | 驾驶员可通过开启转向拨杆，发出向左或向右变道指令，自动完成打灯方向的变道。若20s(可标)无法执行变道，则取消本次拨杆变道 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 拨杆取消变道 | 驾驶员可通过开启反向拨杆，取消当前正发起的自车车身尚未越线的拨杆变道和主动变道 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 导航变道 | 基于导航的路线规划，在进入另一条道路之前，控制车辆从当前车道变道驶入行驶方向满足进入下一条道路要求的车道，使车辆按照导航规划的路线行驶 | 城区，高速 | NOA | SOP(530)
 |  | 效率变道 | 被前方慢车持续压速时，旁侧相邻车道通行效率较高，系统变道旁车道 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 拥堵变道 | 遇拥堵场景，系统可加塞变道 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 风险变道 | 远离右1车道：高速/高架 3 车道及以上，需尽量远离右1车道 远离大车变道：高速/高架 3 车道及以上，前方右侧车道存在超长大车&邻车道没有目标车时，触发远离大车变道 避让汇流口变道：高速/高架，前方道路右侧有汇入口，需尽量远离右1车道 | 高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 | 路口通行 | 直行/左转/右转 | 路口通行融合防御性驾驶、车辆&VRU博弈、行人礼让等策略，输出动态轨迹线拟人化路口通行，包括直行/左转/右转 | 城区 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 路口绕行 | 通过城市路口时，路口虚拟车道内存在占道障碍物，导致无法沿原定路径行驶时，系统在遵守交通规则的前提下，临时调整行驶轨迹完成绕行动作，以安全、高效通过路口 | 城区 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 横穿应对 | 激活状态，障碍物从道路一侧横向穿过到另一侧且与本车行驶方向夹角较大(垂直或接近垂直)。自车状态可为直行，左转，右转以及掉头状态。系统需提前决策超让、舒适加减速，安全通行 | 城区 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 红绿灯启停 | 激活状态，通过摄像头获取前方路口的标准机动车交通信号灯信息，系统会根据当前红绿灯状态 (红/绿/黄)、本车速度、与停止线的距离、前方障碍物、同向旁车道车流变化情况等因素，综合判断并执行相应驾驶动作 (减速、刹停、等待、起步等) | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 左右转待行区 | 可正确识别左右转待行区，并正确响应红绿灯，进入/驶离待行区 | 城区 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | U-Turn掉头 | 掉头空间足够大的场景，系统支持一把完成路口掉头，无需倒车 | 城区 | NOA，漫游 | SOP(530)

## Slide 3
Astra行车功能列表
一级功能 |  | 二级功能 | 描述 | 场景 | 功能 | 上线计划
领航功能 | 绕行 | 道内绕行 | 车道前方存在占道障碍物或隔壁车道有危险障碍物，且道内剩余空间满足自车通行时，根据与障碍物横向距离，判断绕行幅度及偏移量，绕行成功后居中行驶 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 借道绕行 | 车道前方内存在占道障碍物，道内剩余空间不满足自车通行条件时，系统可利用隔壁车道的空间进行绕行，绕行成功后，返回原车道居中行驶 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 变道绕行 | 车道前方内存在占道障碍物，本车必须完全变道才可通行，根据自车速度、位置与障碍物纵向距离，速度差，判断提前变道时机，通过变道绕行障碍物 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 窄道通行 | 功能激活后，在道路两侧有静止车辆、锥桶、石墩、路沿、墙等导致自车的通行空间变窄，在该环境下正常通行 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 施工区域 | 系统可识别并响应施工场景、施工障碍物、施工标志等，进行有效的绕行或刹车避让 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 会车场景处理 | 自车与对向车在道路上相向而行（即行驶方向相反），常见于窄路、弯道、桥梁、坡道或无中央隔离带的双向车道，需要驾驶员谨慎操作，适当绕行，确保安全通过 | 城区 | NOA，漫游 | SOP(530)
 | 特殊场景处理 | 环岛通行 | 功能激活后，自动进入环岛，在环岛内正常通行，并按照导航方向驶出环岛 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | ETC通行 | 系统默认选择ETC通道，并自动识别抬杆，通过ETC收费口 | 高速 | NOA，漫游 | SOP(1130)
 | 驾驶员在环判断 | 脱手告警（力矩） | 系统会实时监测驾驶员手握方向盘的力矩，通过力矩判断驾驶员不在环 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 脱手告警（HOD） | 系统会实时监测HOD信号，通过HOD判断驾驶员不在环 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 脱眼告警（DMS） | 系统会实时监测DMS信号，通过DMS判断驾驶员不在环 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 | MRM | 本车道停车 | 满足约定的条件，触发本车道内停车 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 |  | 靠边停车 | 满足约定的条件，触发靠边停车 | 高速 | NOA，漫游 | SOP(1130)
 | 恶劣天气识别 | 雨/雾/雪 | 功能申报：（1）雨天2级 (1h 降雨量 15 mm/h～29.9mm/h)； （2）雾天1级（200 m＜能见度≤500 m） 识别天气类型和严重程度，如大雨，大雾，大雪等 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(1130)
 | 异常处理 | 异常处理 | 系统检测上下游接口和模块内部的异常/故障情况，发生异常时，系统立即提醒驾驶员接管且功能直接退出 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)

## Slide 4
Astra行车功能列表
一级功能 | 二级功能 | 描述 | 场景 | 功能 | 上线计划
漫游功能 | 漫游辅助驾驶 （基于MPP） | 在未设置导航目的地的情况下，按“系统默认策略”进行巡航轨迹规划 所覆盖的场景（三级功能）：同领航功能 与领航辅助驾驶的差异： 领航功能使用导航信息，漫游功能使用MPP探路信息 在路口通行时： 驾驶员可以通过“拨杆变道”的方式，在路口前驶入对应的直行/左转/右转/调头车道 若路口前自车驶入的车道仅有一个通行方向，自车将按车道通行方向进行路口直行/左转/右转/调头 若车道是复合通行方向，优先级：直行＞右转＞左转＞掉头 无法直行时优先选择驶入与当前轨迹重合度高的车道 | 城区，高速 | 漫游 | SOP(530)
 | 基于用户指令通行 | 系统支持驾驶员输入“路口通行”指令，自车将在前方路口按指令进行路口直行/左转/右转/调头等行为： 若车道有多个通行方向,车辆越过停止线前，驾驶员可通过“拨杆”，选择路口左转/右转。(例如：直行兼右转车道，系统默认直行，如果驾驶员右拨杆，自车将右转) 车辆越过停止线前,支持驾驶员通过"取消转向灯"或"反向拨杆"取消或修改路口目标车道选择 如果驾驶员指令与车道通行方向冲突,则HMI提示“XXXX失败”，系统按车道通行方向行驶 如已驶入某方向车道(例如因变道避让驶入右转车道)，需按所在车道通行方向行驶 | 城区 | 漫游 | OTA(1130)
 | 园区漫游 | 园区内漫游 | 城区 | 漫游 | SOP(530)

## Slide 5
Astra行车功能列表
一级功能 | 二级功能 | 描述 | 场景 | 功能 | 上线计划
行车状态机 | 状态机 | HNOA和CNOA合一为NOA 只有NOA、漫游两个功能状态（无ACC、无传统LCC） | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 | NOA切换到漫游 | 到终点/到ODD边界/软开关选漫游/无导航信息/定位偏离 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 | 漫游切换到NOA | 满足NOA进入条件 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 | EPB缓退 | 行车功能退出时，若自车处于静止状态，则应维持当前状态，请求 EPB；待 EPB 拉起¦¦请求 EPB 超时¦¦车辆非静止后，退出功能 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 | 安全带脱离报警 | 安全带解开：告警；超10s退功能；10s内系上保持功能 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 | 高速雨刮报警 | 雨刮高速档：不再抑制/退出功能；计时超10s后告警 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
人机共驾 | 纵向Override | 驾驶员纵向踩油门，进行纵向速度控制。横向维持智驾控制。 | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
驾驶员设置 | 限速偏移 | 用户可设置限速偏移（百分比/固定值） | 城区，高速 | NOA，漫游 | SOP(530)
 | 时距调节 | 五档时距调节 | 城区，高速 | NOA，漫游 | OTA(830)
 | 智驾风格 | 三种智驾风格（柔和/标准/敏捷）：调节巡航、跟车、变道的横纵向加减速风格 | 城区，高速 | NOA，漫游 | OTA(830)
提醒功能 | 人驾起步提醒 | 当自车在完全停止状态下，前车开始起步向前行驶时，驾驶员因短暂分心而未能及时察觉前车已起步，系统会及时发出提示。 | 城区，高速 | 人驾 | SOP(530)
 | 主动闪灯/鸣笛 | 系统可通过喇叭+远近光灯闪烁，来提示交通参与者： （1）紧急cut-in鸣笛：高速+前车快速近距离cutin+自车需要急减速 （2）夜间高速超大车打灯 | 城区，高速 | NOA，漫游 | OTA(830)

## Slide 6
Astra行车功能指标
Horizon Continental Technology Shanghai Co.， Ltd - Confidential Information Under NDA
类型 | 指标 | 描述 | 城区 | 高速
性能类 | 同步MPI | 每两次安全接管间隔的公里数 | 30 | 500
 | 异步MPI | 每两次非安全接管(效率/偏航接管)间隔公里数 | 20 | 300
 | 综合MPI | 每两次接管间隔的公里数 | 12 | 200
体验类 | 点刹MPI | 每两次点刹间隔的公里数 | 100 | 300
 | 重刹MPI | 每两次重刹间隔的公里数 | 60 | 200
 | 画龙MPI | 每两次画龙间隔的公里数 | 50 | 100
场景类 | 路口通行成功率 | 包含错位路口、T字路口、Y型路口 | ≥99% | -
 | 变道成功率 | 有/无保护左右转 | ≥99% | -
 | 汇入汇出成功率 |  | - | ≥98.5%
 | 上下匝道成功率 |  | - | ≥98.5%

## Slide 7
Horizon Continental Technology Shanghai Co.， Ltd - Confidential Information Under NDA
Astra漫游功能介绍
漫游辅助驾驶(CA，Cruise Assist)
CA在“无导航路径下发”的情况下，基于“用户指令”或“系统默认策略”进行巡航轨迹规划，实现车位到车位的全场景辅助驾驶
自由驾驶
用户不设置目的地，漫游行驶，车辆结合道路交通规则和驾驶员指令“自主漫游”
自主寻路
在园区内、停车场内， 车位内直接开启漫游，按照地面箭头自主行驶，自主寻找可用车位或寻找出口
体验无断点
NOA导航到达目的地后衔接漫游，无需模式切换，实现全场景、全时段、全速域的辅助驾驶通行体验